## Slide 1
Die digitale Strichliste
Projektarbeit in der Arbeitsgruppe Datentechnik

## Slide 2
Die Gliederung

## Slide 3: Der Raspberry Pi 2 Die Hardware
Vier Kerne a 900 MHz
1GB Arbeitsspeicher
1 Ethernet Port
4 USB Ports
SD-Kartenslot

## Slide 4: Der Raspberry Pi 2 Das Betriebssystem
Raspbian OS
  LXDE desktop
  Debianderivat
  Raspberry optimiert
  Große Community
Ubuntu 14.04 LTS
  Unity desktop
  Debianderivat
  Einrichten für den Raspberry erforderlich

## Slide 5: Der Raspberry Pi 2 Der Webserver
  Apache 2 Server
    Meistgnutzter Webserver
    Hohe Stabilität und Geschwindigkeit
    Unterstützt PHP MySQL/ SQLite

## Slide 6: Der Raspberry Pi 2 Der passende Touchscreen
  C-Berry Touch
    3,5 Zoll
    Auflösung: 320x240
    Displaymodul das an den Raspberry angeschlossen
    LED Hintergrundbeleuchtung

## Slide 7: Der Raspberry Pi 2 Der passende Touchscreen
  4DPi-35
    3,5 Zoll
    Auflösung 480x320
    Anschluss direkt über GPIO‘s
    Primäres Display
    Durchschnittlich 17 FPS
    Passender Kernel vom Hersteller

## Slide 8: Der Raspberry Pi 2 Produkte scannen
  USB Barcodescanner
    Wird als Tastatur erkannt
    Scannen wie an einer Kasse
  Barcodescannermodul
    Klein und handlich
    Raspberry liefert 5Volt, Modul benötigt aber 3Volt

## Slide 9: Der Raspberry Pi 2 drahtlose Verbindung
  Edimax Wlan Stick
    Wird direkt vom Raspberry erkannt
    PowerSaving Mode wurde deaktiviert
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ap-scan 1
wpa-scan-ssid 1
wpa-ssid "WLAN-NAME"
wpa-psk "WLAN-PASSWORT"

## Slide 10: Der Raspberry Pi 2 Bootscreenlogo
  Eigenes Tallylogo während des Bootvorganges
  Realisiert durch den 'Frame Buffer Imageviewer'

## Slide 11: Der Raspberry Pi 2 Backups und Mails
  Automatische Backups mit cron und rsync
    15 22 * * * rsync -av --delete /var/www/sqlite/database.sqlite /home/pi/Tally/sicherung
  Emails per „sendemail“ und Perls Skripts zur TLS Autentifizierung

## Slide 12: Der Raspberry Pi 2 Autostart von Tally
  Autostart zunächst über Skript das in cron nach dem reboot geladen wird
    Nur geeignet für nicht GUI Programme
  Autostart über Skript in /etc/xdg/autostart
    Autostart wie bei Windows

## Slide 13: Der Raspberry Pi 2 Autostart von Tally
[Desktop Entry]
Name=NamedesProgramm
Comment=
Exec=PfaddesProgramm -forever -rfbport 5900 -rfbauth ~/.vnc/x11vnc.
pass -o ~/.vnc/x11vnc.log -display :0
Terminal=false
Type=Application

## Slide 14
Die Gliederung

## Slide 15: Qt
Klassenbibliothek in C++
Arbeiten mit Version 4.8.1
Debugger GNU gdb 7.8
Compiler MinGW 4.9.1
Arbeiteten auf unseren eigenen PCs

## Slide 16: Grundgerüst
13 Klassen und eine main
Automaten als Hauptsruktur
Hauptfenster mit Widgets
 Beispiele am Code